# DQ－240型 电 桥 夹 具

# 使

# 用

# 说

# 明

# 书

# 上海康登电气科技有限公司

# DQ-260型电桥夹具使用说明书

# 一、概述：

本产品适用于GB/T3048《电线电缆、电性能试验方法》中规定的各种电力电缆和电气装备电线电缆的直流电阻测量，也可用于其它导体材料的直流电阻测量。

为使夹具更好的吻合标准规定的要求，本着快速、方便的原则，我厂对原产品DQ—K型电桥夹具做了改型。现推出的DQ – 240型电桥夹具，它利用正反螺杆快速夹紧及退出结构辅以可调张紧装置，使使用更加方便、灵活，电压与电流夹具分开以提高与试样的接触点。

本设备采用铝合金底板，结构合理、使用便捷。

# 二．技术参数:

1、试样适用范围：  0.5㎜²~630㎜²单根或多股绞线导体线芯。

2、两电压夹头间距： 100~1000㎜

3、外形尺寸： 1460×210×120 mm

4、适配电桥： 四点测量法的任何电桥

三、使用方法：

1、调整距离。由于本夹具夹头采用的是可调式，因此测量前需检查两电压夹头之间距离是否为1m。夹具须定期向当地计量部门校核1米长度。

2、调整相邻两电流夹具与电压夹具之间的距离，使其距离不小于被测试样截面周长的1.5倍。

3、接线。连接电桥与电桥夹具，连接夹具内两电压夹头之间连线。

4、安装试样。旋开两电流夹具，将试样放于电流夹具①、④内，拉直试样，并夹紧；旋动张紧手柄⑥拉紧试样（用力不可过大）；再将电压夹具②、③轻轻夹紧直至有效接触为止。

5、试验开始并作以记录。

四、夹具的保养：

1、定期对滑动部件加注少量润滑油。

2、经常清理，擦拭夹具，以防金属杂物或其他物体使夹头与底板⑤之间导通后影响试验结果。

DQ-630型电桥夹具接线图

DQ-240型电桥夹具产品合格证

产品名称   DQ- 240  型电桥夹具

适应范围      各种电桥

试验范围 符合GB/T3048-85规定的试验要求

质量监测员

出厂试验员

出厂日期

出厂编号